В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и с целью сохранения жизни и здоровья, а так же имущества, рекомендуется установка в квартирах и частных домовладениях автономных дымовых пожарных извещателей.

Пожарные извещатели должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.

Данные датчики применяются в быту для защиты жилых комнат в частных домах, квартирах, номерах гостиниц и прочее.

На один автономный пожарный извещатель приходится около 30 кв.м. контролируемой площади, поэтому одного прибора, как правило, бывает достаточно для одного помещения.

Монтируются автономные приборы на открытом потолочном пространстве с хорошей циркуляцией воздуха. Не рекомендуется установка над дверьми и в отдаленных углах помещения. Также не желательно попадание на автономный извещатель прямых солнечных лучей.

Если возможности установки прибора на потолке нет, то его можно разместить на стенах, при этом расстояние до потолка должно быть в пределах 10 — 30 см.

Если на потолочном пространстве имеются выступы более 8 см, то контролируемая площадь прибора сокращается на 25%.

Данные датчики подачей звукового сигнала оповестят Вас о начале пожара (особенно ночью, когда Вы спите).

Будьте внимательны и осторожны.

Соблюдайте правила пожарной безопасности!»

ПОМНИТЕ!

Ваши знания и умения, правильные и грамотные действия могут сохранить жизнь.

ЗАПОМНИ! ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

101 (01) - Пожарная охрана и спасатели 102 (02) – Полиция

103 (03) - Скорая помощь  104 (04) - Аварийная служба газовой сети

64-51-51 - ЕДДС города Новороссийска

# Text boxes

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС

ГОРОДА НОВОРОССИЙСКА»

ИНФОРМИРУЕТ